| Lp. | Nr biuletynu | Szybowce objęte biuletynem | Treść biuletynu | Tryb wprowadzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Biuletyn Nr BE-001/76 „OGAR” | Wszystkie wydane Instrukcje Obsługi Technicznej dla motoszybowców o nr fabr. od B-599 do B-603, B-605 i B-606 | Zmiany w Instrukcji Obsługi Technicznej motoszybowca SZD-45A „Ogar” | Wprowadzić na bieżąco w celu wyeliminowania zauważonych nieścisłości w treści instrukcji |  |
| 2 | Biuletyn Nr BE-002/76 „OGAR” | Wszystkie wydane w 1976r. Instrukcje Obsługi Technicznej i Instrukcje Obsługi Technicznej Silnika „Limbach” SL 1700 EC /egz. B-598 do B-652/ | Zmiany w Instrukcji Obsługi Technicznej motoszybowca SZD-45 „Ogar” oraz Instrukcji Obsługi Technicznej Silnika „Limbach” SL 1700 EC | Wprowadzić na bieżąco |  |
| 3 | Biuletyn Nr BE-003/76 „OGAR” | Wszystkie szyb. z zabudowanymi tłumikami wg rys. konstrukcyjnego 96-00-00 /egz. nr fabr. B-598 do B-663/ | Zmiany sposobu mocowania tłumików wydechu | Natychmiast |  |
| 4 | Biuletyn Nr BE-004/76 “OGAR” | Wszystkie szyb. od B-598 do B-657 | Wzmocnienie dolnego zawieszenia steru kierunku | W szyb., w których mocowanie śruby wzbudza wątpliwości, zmianę wprowadzić natychmiast. W pozostałych egz. przy najbliższych pracach okresowych |  |
| 5 | Biuletyn Nr BE-005/76 „OGAR” | Wszystkie wyprodukowane egzemplarze | Rozszerzenie resursu zespołu piasta-śmigło z 200 do 350 godz. | Wprowadzić w porozumieniu z nadzorem po wyczerpaniu zadanego wstępnie resursu |  |
| 6 | Biuletyn Nr BJ-006/76 “OGAR” | Wszystkie egz., w szczególności od B-598 do B-775 | Trwałość elastycznych przewodów paliwowych i olejowych na silniku SL 1700 EC | Przestrzegać zadanych terminów trwałości |  |
| 7 | Biuletyn Nr BE-007/76 “OGAR” | Egz. od B-598 do B-661 | Wymiana strony 32 na 32a w Instrukcji Użytkowania w Locie, wyd. z dn. 28.06.1975r. | Wprowadzić po otrzymaniu biuletynu |  |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Biuletyn Nr BE-008/76 “OGAR” | Wszystkie egz. od B-598 do B-661 | Ocieranie pompy paliwowej o osłonę cylindra | W przypadku ocierania, wprowadzić natychmiast |  |
| 9 | Biuletyn Nr BR-009/77 “OGAR” | Wszystkie egz. od B-598 do B-752 | Wzmocnienie okucia tylnego statecznika wysokości /nakładka „U”/ | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie |  |
| 10 | Biuletyn Nr BR-010/77 “OGAR” | Wszystkie egz. od B-598 do B-750 | Wzmocnienie szwu nitowego statecznika kierunku /u góry/ | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie |  |
| 11 | Biuletyn Nr BK-011/77 “OGAR” | Wszystkie egz. od B-598 do B-761 | Drgania typu „shimmy” kółka ogonowego | W przypadku stwierdzenia drgań wprowadzić natychmiast. W pozostałych przypadkach przy najbliższym przeglądzie |  |
| 12 | Biuletyn Nr BE-012/77 “OGAR” | Szybowce o nr fabr. od B-598 do B-606, od B-643 do B-663, od B-751 do B-765 oraz egz. X-107 | Rozszerzenie resursu zespołu piasty śmigła z 350 na 500 godzin | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie okresowym |  |
| 13 | Biuletyn Nr BJ-013/77 “OGAR” | - | Uzupełnienie „Biuletynów” nr BE-002/76, BE-003/76, BE-007/76, BJ-006/76 | Po otrzymaniu biuletynu |  |
| 14 | Biuletyn Nr BE-014/78 “OGAR” | Szybowce o nr fabr. od B-598 do B-606 od B-643 do B-663 od B-751 do B-775 oraz egz. X-107 | Rozszerzenie resursu zespołu piasty śmigła z 500 na 650 godzin | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie okresowym |  |
| 15 | Biuletyn Nr BE-015/79 “OGAR” | Wszystkie szybowce o nr fabr. do B-775 włącznie, z wyłączeniem egz. B-598, B-645, B-646 i B-770 | Poprawa warunków pracy popychacza pionowego napędzającego ster wysokości oraz kontroli samego popychacza | Wprowadzić przy najbliższych pracach okresowych /przed upływem 300 h lotu/ |  |
| 16 | Biuletyn Nr BR-016/79 “OGAR” | Wszystkie szybowce o nr fabr. do B-820 włącznie z wyłączeniem egz. B-599, B-645, B-646, B-654 i B-770 | Sprawdzenie połączenia przedniego dolnego punktu mocowania statecznika kierunku z belką kadłuba, wzmocnienia oraz kontroli szwu nitowego w dolnej partii pokrycia statecznika kierunku | Wprowadzić przy najbliższym przeglądzie okresowym /przed upływem 300 h lotu/ |  |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Biuletyn Nr BR-017/79 “OGAR” | Wszystkie egz. do nr B-828 włącznie | Wzmocnienie górnego zawieszenia steru kierunku | W przypadku pęknięcia okucia wprowadzić natychmiast. W pozostałych przypadkach przy najbliższym przeglądzie. |  |
| 18 | Biuletyn Nr BR-018/79 “OGAR” | Wszystkie egz., których okucia są nitami pokryciowymi wpuszczanymi o śr. 2,6 mm. Orientacyjnie wymiana obejmuje egz. od nr fabr. B-598 do B-663 /dot. obu okuć/ oraz egz. od B-751 do B-775 /dot. okucia górnego/ | Wymiana nitów mocujących górne i dolne przednie okucia nośne statecznika kierunku | W przypadku poluzowania się nitów wprowadzić natychmiast. W pozost. przypadkach przy najbliższym przeglądzie /prze upływem 250 godz. lotu/ |  |
| 19 | Biuletyn Nr BE-019/80 “OGAR” | W przypadku wystąpienia zjawiska | Sprawdzenie silnika po zetknięciu się śmigła z ziemią /lub inną przeszkodą/ | W przypadku uszkodzenia wprowadzić natychmiast |  |
| 20 | Biuletyn Nr BE-020/80 “OGAR” | W zależności od wystąpienia przypadku opisanego w biuletynie | Okresowe sprawdzenie stanu membrany gumowej w gaźniku Stromberg – Zenith 150 CD i 150 CD-3 | W przypadku wystąpienia zakłóceń przy rozruchu lub pracy silnika sprawdzić stan membrany natychmiast. Stan membrany sprawdzać przy każdym przeglądzie 100 godz. lub po każdych 6 miesiącach od ostatniego przeglądu |  |

| I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Biuletyn Nr BR-021/80 “OGAR” | Szybowce do nr fabr. B-775 włącznie z wyjątkiem X-107 i B-598 /egz. te mają odmienne rozwiązania mocowania wysięgnika/ oraz B-599, B-601, B-604, B-605, B-645, B-646, B-647 i B-654, którym okucie wysięgnika wymieniono podczas remontu | Wymiana okucia mocującego wysięgnik kółka ogonowego | W przypadku nieznacznego „wybrzuszenia” pokrycia belki kadłuba w miejscu oparcia końca wysięgnika /strzałka ugięcia 3mm/, zmianę wprowadzić przy najbliższym przeglądzie okresowym. Jeżeli wybrzuszeniu pokrycia towarzyszy pęknięcie wzdłuż zakładki pod szef nitowy – wprowadzić natychmiast |  |
| 22 | Biuletyn Nr BI-022/81 “OGAR” | - | Zestawienie dotychczas wydanych biuletynów na motoszybowce SZD-45A „OGAR” | Traktować jako informację |  |
| 23 | Biuletyn Nr BE-023/81 “OGAR” | Wszystkie szyb. SZD-45A /SZD-45/ „Ogar” znajdujące się w eksploatacji | Wprowadzenie przeglądu 600-godzinnego jako warunku przedłużenia resursu do 1000 godz. lotu /z przeglądami okresowymi co 200 godz./ | Traktować jako normalna procedurę po wykorzystaniu zadanego wstępnie resursu 600 godz. |  |
| 24 | Biuletyn Nr BR-024/84 “OGAR“ | Wszystkie egz. o nr fabr. od B-598 do B-606 od B-643 do B-663 od B-751 do B-775 od B-818 do B-828 | Kontrola stanu wsporników mocujących tłumiki wydechu | Natychmiast po otrzymaniu biuletynu |  |
| 25 | Biuletyn Nr BE-025/95 “OGAR” | Szybowce o nr fabr. B-649, B-764, B-767 oraz inne, które wylatały 1000 godzin | Dopuszczenie do eksploatacji motoszybowców SZD-45A „OGAR” o nr fabr. B-649, B-764, B-767 oraz innych, które wylatały 1000 godzin |  |  |
| 26 | Biuletyn Nr BE/R-026/96 “OGAR” | Wszystkie szybowce SZD-45A „OGAR”, które wylatały minimum 600 godzin | Warunki rozszerzenia resursu do 2000 godzin motoszybowca SZD-45A „OGAR” | Biuletyn obowiązkowy |  |